Hausjärven kunta/

Kunnanjohtaja Päivi Terävä

Kaavoitusinsinööri Ilkka Korhonen

Ympäristösihteeri Pirjo Siik

Ehdotus Erkylänlukkojenpuron huomioimiseksi Monnin osayleiskaavaa laadittaessa

1. Yleistä Vantaanjoen kunnostamisesta vaelluskalojen lisääntymisjoeksi ja muuhun virkistyskäyttöön

Vantaanjoen vesistöalueella on viimeisenä kahtenakymmenenä vuotena tehty runsaasti kunnostustöitä vesistön virkistyskäytön parantamiseksi ja vesistön palauttamiseksi lähemmäksi alkuperäistä luonnotilaa. Vaelluskalojen, lohen ja meritaimenen palauttamiseksi vesistöön on pääuoman kaikki vaellusesteet poistettu ja koskia on kunnostettu Helsingin Vanhankaupunginkoskelta Hausjärven Erkylänjärveen saakka. Myös sivujoet on pääosin kunnostettu. Lohet ja taimenet ovat palanneet Vantaanjoelle ja niiden luontaista lisääntymistä tapahtuu monilla Vantaanjoen koskilla. Vantaanjoen vesistö on alkanut toipua vuosikymmeniä kestäneestä alennustilastaan.

Virtavesien hoitoyhdistys on osallistunut erilaisiin Vantaanjoen kunnostustoimiin jo viidentoista vuoden ajan. Viime vuosina Virtavesien hoitoyhdistys on tehnyt kunnostuksia Vantaanjoen vesistön sivujoilla ja latvapuroilla valuma-alueen reuna-alueiden kunnon parantamiseksi. Virtavesien hoitoyhdistyksen tavoitteena on ennallistaa mahdollisimman moni Vantaanjoen sivujoki ja latvapuro lähelle luonnontilaa niiden virkistyskäytön parantamiseksi ja Vantaanjoen valuma-alueen vaurioiden edes vähäiseksi korjaamiseksi. Virtavesien hoitoyhdistys yrittää herätellä kaikkia tahoja huomaamaan, että vesistön olennainen osa on myös se maa, jolla valuma-alue sijaitsee. Valuma-alueiden vaurioituminen on johtanut Suomen jokseenkin kaikkien vesistöjen kunnon merkittävään heikkenemiseen. Tämä valuma-alueen vaurioitumisesta johtuva vesistöjen heikko kunto näkyy mm. vesien rehevöitymisenä, kalakantojen heikkenemisenä ja yksipuolistumisena, asumisviihtyvyyden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien vähenemisenä ja pahoina tulvina, sekä uomien kuivumisena kuivana aikana.

Tällä hetkellä Virtavesien hoitoyhdistys pyrkii löytämään ja kunnostamaan veden riittämisen suhteen varmat, lähteistä vetensä saavat Vantaanjoen sivujoet ja latvapurot. Tällaiset purot ovat tärkeitä Vantaanjoen veden laadun parantamisen kannalta. Ne ovat myös parhaita lisääntymisalueita ja poikastuotantoalueita meritaimenille. Erkylänlukkojenpuro on juuri tällainen erinomainen lähdepuro, jonka hyvälaatuinen lähdevesi parantaa pääuoman veden laatua ja takaa hyvät olosuhteet meritaimenien poikastuotantoon.

2. Osayleiskaavan laatiminen Monnin taajamaan ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kunnostushankkeen eteneminen Erkylänlukkojenpurolla

Erkylänlukkojen lähteistä Hausjärvellä ja Hyvinkäällä alkava Erkylänlukkojenpuro virtaa halki Monnin peltojen päättyen Vantaanjoen pääuomaan Hähäänkosken yläpuolella Riihimäen kaupungin

alueella. Hausjärven kunta laatii parhaillaan osayleiskaavaa koko sille alueelle, jolla Erkylänlukkojenpuro virtaa kunnan  alueella.

Virtavesien hoitoyhdistys on ryhtynyt vuonna 2002 meritaimenen kotiuttamiseen Erkylänlukkojenpuroon istuttamalla puroon meritaimenen poikasia. Kotiutusistutusten lisäksi on tarkoitus kunnostaa puron pääuoma ja sivu-uomat kutu- ja poikastuotantokelpoisiksi meritaimenille. Virtavesien hoitoyhdistyksen suunnitelmissa on ensivaiheessa kunnostaa Erkylänlukkojenpuron pääuoma, sekä Hyvinkäältä Isoverin tehdasalueelta lähtevä Isoverinhaaran alapää.

Meritaimenkanta luodaan puroon istuttamalla siihen meritaimenen n. 25 mm pitkiä vastakuoriutuneita poikasia, jotka leimautuvat hyvin puroon. Erkylänlukkojenpuroon syntyvän taimenkannan kaikki yksilöt eivät tule vaeltamaan mereen, vaan osa taimenista tulee elämään paikallisina taimenina Erkylänlukkojenpurossa ja Vantaanjoen pääuomassa. Mereen vaeltavia taimenia kutsutaan yleiskielessä meritaimeniksi ja paikallisiksi jääviä taimenia purotaimeniksi. Yleiskielen nimitykset ovat sikäli harhaanjohtavia, että em. tavalla erilailla käyttäytyvät taimenet ovat kuitenkin samaa lajia ja ne lisääntyvät keskenään. Kyseessä on taimenen lajiominaisuus, jonka johdosta osa taimenyksilöistä valitsee pitkän vaelluksen mereen ja osa pysyttelee kotipurossaan, tai vaeltaa lyhyemmän matkan alapuoliseen, tai yläpuoliseen vesistöön.

Vuonna 2002 tehtiin ensimmäiset istutukset puroon meritaimenen pienpoikasilla ja istutuksia on jatkettu sen jälkeen joka vuosi, lukuunottamatta vuotta 2006. Meritaimenen pienpoikasia on istutettu Erkylänlukkojenpuron pääuoman latvoille Hausjärvelle, Isoverinharaan Hyvinkään Pohjoisen ohikulkutien alapuolelle Hausjärvelle, sekä Hyvinkäältä radan itäpuolelta lähtevän sivupuron latvoille Hyvinkäälle.

Syksyllä 2006 ryhdyttiin maanomistajien luvalla puron pääuoman kunnostuksiin molemmin puolin Monninlinjan tietä. Tien yläpuolella (lähellä Koivuojan taloa) kivettiin ja soraistettiin puroa n. 200 metrin matkalla ja tien alapuolella n. 700 metrin matkalla. Kunnostustyö tehtiin Hämeen- ja Uudenmaan TE-keskusten rahoittamana. Puron kunnostuksia jatketaan vuonna 2007 Monninlinjan tien alapuolisella osuudella suorittamalla vuonna 2006 kesken jääneet vähäiset soraistukset loppuun ja mahdollisesti kunnostamalla Isoverinhaaran alapää n. 200 metrin matkalta. Vuoden 2007 varsinainen kunnostusalue on puron alapäässä Riihimäen kaupungin alueella, jossa puroa kivetään ja soraistetaan noin kilometrin matkalla Riihimäen ja Hausjärven rajalta Vantaanjoen pääuomaan.

Syksyllä 2006 havaittiin Erkylänlukkojenpurossa kutupuuhissa olleita taimenia. Useimmat havaitut taimenet olivat pituudeltaan 30...35 cm, mutta purossa nähtiin pari kertaa myös yli 60 cm pituisia taimenia. Tällaiset n. 3 kg painoiset taimenet ovat jokseenkin varmasti tehneet merivaelluksen, jolloin niitä kutsutaan meritaimeniksi. Yksi tällainen yli 60 cm pituinen taimen nähtiin Monninlinjan tien yläpuolella olevalla puro-osuudella (lähellä Koivuojan taloa), jonka leveys on

vain n. 30 cm ja syvyys 5...20 cm. Tämä on osoitus isojenkin taimenien pyrkimisestä kutemaan hyvinkin pieniin puroihin, joihin ne ovat leimautuneet.

3. Virtavesien hoitoyhdistyksen ehdotus Erkylänlukkojenpuron huomioimiseksi Monnin osayleiskaavaa laadittaessa

3.1 Puron jättäminen avopuroksi

Erkylänlukkojenpuro muodostuu pääuomasta ja viidestä eteläpuolelta ja yhdestä pohjoispuolelta liittyvästä sivu-uomasta. Neljä eteläpuolelta ja yksi pohjoispuolelta liittyvistä sivu-uomista sijaitsee Hausjärven alueella ja nyt laadinnassa olevalla osayleiskaava-alueella. Kaikki uomat pitäisi osayleiskaavaa laadittaessa määritellä avouomiksi, joilla on riittävän leveä kasvillisuuden peittämä suojavyöhyke. Näin säilytetään vesistön ekologinen käytävä, jossa sekä vesi-, että maaeläimet pystyvät vapaasti liikkumaan. Avouoma on paras ratkaisu myös sade- ja sulamisvesien johtamisen kannalta, sekä paras mahdollinen uoman käyttötapa viihtyisän asuinympäristön rakentamisen kannalta. Avouoma on lähes aina myös halvin ratkaisu. Puron johtaminen putkeen on kallista rakentamista ja vähentää asuinalueen viihtyisyyttä. Putkeen johdettu puro äärevöittää myös puron virtaamavaihteluita ja näin ollen lisää aina alapuolisen vesistön tulvaherkkyyttä.

Erkylänlukkojenpuron kaikkien uomien jättäminen avouomiksi on tärkeätä mahdollisimman pitkän avoimen lähdepurouomaston säilyttämiseksi myös niiden myöhempää kunnostamista varten, jota mahdollisesti tekee mm. Virtavesien hoitoyhdistys. Myös alueelle muuttavat asukkaat voivat ryhtyä omatoimisesti kunnostamaan avouomiksi jätettyjä purouomia lopulliseen virkistyskäytön kannalta valittuun muotoonsa ja  samalla meritaimenien poikastuotantoalueiksi. Tällainen oman asuinalueen viihtyisyyden vuoksi tehty talkootyö on omiaan lujittamaan asukkaiden yhteistyötä ja näin nostamaan asuinalueen arvostusta entisestään. Virtavesien hoitoyhdistys antaa tarvittaessa neuvoja asukkaille purouomien kunnostamiseksi, sekä tarvittaessa järjestää ja johtaa asukkaille tarkoitettuja talkookunnostuksia. Virtavesien hoitoyhdistys kuitenkin toivoo, että alueen asukkaat lopulta ryhtyvät omatoimisesti pitämään huolta ainutlaatuisen asuinalueensa puroista.

3.2 Suojavyöhykkeet

Puron molemmin puolin tulisi olla kasvillisuuden peittämä suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen tulisi olla 5...20 metriä leveä puron molemmilla puolilla. Puron rannan lähellä tulisi olla kotimaisia lehtipuita, esim. pajuja ja tervaleppiä. Talvista purouomaa suojaamaan ja elävöittämään sopivat hyvin esimerkiksi katajat. Puiden ja pensaiden juuret sitovat maata ja estävät siten eroosiota. Puiden ja pensaiden olemassaolo on erityisen tärkeätä puron etelä- ja länsipuolella, jossa ne suojaavat puroa suoralta auringon valolta ja näin estävät puron veden liiallista lämpenemistä kesällä.

Erkylänlukkojenpuron tapauksessa 10...20 metrin suojavyöhyke molemmilla puolilla puroa pitäisi olla vähintään pääuoman ja Isoverinhaaran rannoilla. Muiden haarojen rannoilla saattaisi riittää 5...10 metrin levyinen suojavyöhyke molemmin puolin puroa. Tärkeätä on sekä puron, että virkistysarvojen kannalta, että suojavyöhyke on molemmilla puolilla puroa, eivätkä yksityistontit

millään alueella ylety puroon kiinni. Yksityistonttien ulottuminen kiinni puroon johtaa jokseenkin varmasti kasteluveden ottamiseen purosta, vesikuoppien kaivelemiseen puroon, patojen rakentamiseen ja muihin puron ja naapurisovun kannalta epätoivottuihin seurauksiin.

3.3 Puroa ylittävät tiet ja kadut

Puron tie- ja katuylityksiä pitää välttää. Silloin kun niitä joudutaan tekemään, niiden rakentamisessa tulisi välttää pyöreitä siltarumpuja, jotka voivat olla kalojen ja muiden vesieliöiden vaellusesteitä etenkin vähävetisinä kausina. Puron kannalta paras tapa tehdä tie- ja katuylitykset on sillan rakentaminen. Silta mahdollistaa vesistön ekologisen käytävän jatkumisen tien, tai kadun alta myös maaeläimille. Jos pyöreitä siltarumpuja on pakko käyttää, niiden sijoitus on tehtävä siten, että  kaloille ja vesieliöille ei synny vaellusesteitä.

3.4  Sade- ja sulamisvedet

Asfaltoiduilta alueilta ja katoilta kertyviä vesiä ei saa johtaa suoraan puroon, vaan ne pitää imeyttää maaperään sopivilla imeytysalueilla. Yksityistonttien sade- ja sulamisvedet on syytä imeyttää maaperään heti tontin alueella. Suoraan puroon johdetut sade- ja sulamisvedet tuovat mukanaan haitallisia määriä lietettä, öljyä ja muita haitallisia aineita sekä lisäävät eroosiota. Rakennetuilta alueilta suoraan puroon johdetut sade- ja sulamisvedet aiheuttavat myös tulvia, sekä itse puroon, että alapuoliseen vesistöön.

4. Puroluonto ja asuinalue

Monimuotoinen, lajirikas puroluonto ja rakennettu ympäristö voidaan sovittaa mainiosti yhteen, kun työ aloitetaan jo aluetta suunniteltaessa. Rakennusten ja asutuksen kanssa sopusoinnussa elävä puro on rikkaus, jota alueelle muuttavat ihmiset nykyaikana arvostavat.

Hausjärven kunnalla on mahdollisuus kaavoittaa ja rakennuttaa Monniin aivan ainutlaatuinen asuinalue Erkylänlukkojenpuron monihaaraiselle valuma-alueelle. Erkylänlukkojenpuron huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisessa luo mahdollisuudet omaleimaisen, arvostetun asuinalueen syntymiselle. Asukkaita tulee riittämään asuinalueelle, jota halkovat kirkkaat lähdepurot ja niiden rantoja myötäilevät viheralueet. Asuminen on viihtyisää puhtaiden lähdepurojen rannoilla, joilla halutessaan voi seurata myös taimenien elämää. Puroissa voi ympäri vuoden seurata pienien ja vähän isompienkin taimenien elämää ja syksyllä puroissa voi ihailla Suomenlahdelta kutemaan saapuvia monikiloisia emokaloja.

5. Virtavesien hoitoyhdistys on kiinnostunut Erkylänlukkojenpuron rantojen maankäytöstä

Virtavesien hoitoyhdistys on kiinnostunut Erkylänlukkojenpuron rantojen maankäytöstä ja on

valmis osallistumaan vuorovaikutteiseen alueen suunnitteluun Erkylänlukkojenpuron suojelemiseksi ja sen ympärille rakentuvan ainutlaatuisen asuinalueen luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi ja meritaimenien elinympäristön kehittämiseksi.

Virtavesien hoitoyhdistyksen yhteyshenkilöinä asiassa toimivat:

Kari Stenholm

e-mail: kari.stenholm@kolumbus.fi

gsm: 040 764 8045

Esa Lehtinen

e-mail: esa.lehtinen@ymparisto.fi

gsm: 040 532 8830

Olli Toivonen

e-mail: ollitoivonen9@hotmail.com

gsm: 050 330 7739

Yhteistyöterveisin

Kari Stenholm

Virtavesien hoitoyhdistys ry

www.virtavesi.com

LIITTEET: 	SUOMEN YMPÄRISTÖ JLK NRO 724, SIVUT 72-112: Kaupunkipurojen ekologinen merkitys ja sen parantaminen